## Slide 1: CF Deco 補值網頁 (R2R 參數修改 + Auto IT 畫面控制)
2007072 陳泓量
Mentor:伍家興\張寶鴻
Date 2020.08.28

## Slide 2
專案摘要
現行Running Mode 補償皆需停機補值 ，無法 Run 貨中補值
問題
目的
落地
系統
達成不停機補值，提高產能
補值網頁系統開發，達到自動Key in數值效果
Auto Process常駐機台掃描，機台檔案修改追蹤

## Slide 3
01
02
04
03
OUTLINE
專案動機
落地流程
實習心得&Feedback
系統架構流程

## Slide 4
PART1
專案動機

## Slide 5: 專案評估報告
現行 Run Mode
專案名稱： DECO On-Line 不停機補值系統開發
狀態說明：現行 Running Mode 補償皆需停機補值 ，無法 Run 貨中補值
    (MQC Data NG ：偏離中心值，人員須停機補值；補值前為防止玻璃於手臂溫控不穩，須進行 Glass 排空方補值。)
專案目的 : 減少 Run 貨中進行停機補值，造成產能 Loss。
效益(年)：新台幣 17,620,375 / 年
工程師 Check From 預補值 Map 與 Data，確認完成後，進行停機補值。
停機補值人機介面操作流程： Keying 補植數值，Save & Set 再進行 Auto。
效益計算公式：
1.以歷史經驗，平均 1 天須補值 2 次，機台每次補值約需停機 10 分鐘，每次人員補值約需 30 分鐘，每日約需 60 分鐘的人力在進行補值。
2.不停機補值系統導入後，預計機台停機時間可由原 10 分鐘縮減為 1 分鐘，節省 9 分鐘時間。
產能利用 (9 分鐘 * 2 次(每日) / 60(分鐘)) * 80 Sheets (每小時 Move 數) = 24 Sheet；24 Sheets * 2000 (Glass Cost) = 48,000 元 (隱性效益)
3.人力成本，原需費時 30 分鐘進行補值，系統導入後預估人員僅需 5 分鐘就可完成補值，節省 25 分鐘。
(25 (分鐘) / 60(分鐘)) * 2(次) * 330 (Hourly Cost) = 275 元 (隱性效益)
4.共計 48,000 + 275 = 48,275 元 (一日一條 Line)
年效益 48,275 * 365 = 17,620,375

## Slide 6
PART2
系統架構流程

## Slide 7: DECO 不停機補值系統規劃架構
4. ENG 輸入補值參數，確認OK:執行自動補值程序
2.Web 呈現出量測結果(OL Query List)
1.OL量測機台，產生量測結果，loader從ODS資料庫抓取量測結果，寫入MySql DB
3.工程人員可查看各sheet/glass OL 量測結果(多片疊圖、平均疊圖)
5.將ENG輸入補值參數轉成 16進制
輸入到相對應欄位 X/Y/θ，Doe，Temp
6.存取此補值量，
並覆蓋回原先檔案存取位置
7.如有更新紀錄，修改Recipe 存回EQP
EQP-PC
OA PC
取回機台資料
Recipe Log
丟回機台
Recipe Log
第一階段
第二階段
第三階段
8.Auto Process
常駐機台掃描
機台檔案修改追蹤

## Slide 8: 補值可視化界面
系統預設帶入 OL 量測結果，可視化讓工程確認偏移狀態
工程可輸入「預補值」結果確認補植後狀態
可視化「預補值」結果
確認補值
確認補值狀態 OK 後，按下「確認補值」
程式就會將補值結果寫入機台

## Slide 9
1.ALN MQC 量測資料
2.工程人員所需之Model
3.畫圖所需8A廠區座標參數
4.8A廠區人員Data
5.EQP PC FTP位址
6.Recipe Log Data
CF Deco補值網頁
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集

## Slide 10
MOC Data 特徵擷取
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集

## Slide 11
登入
OL Query List
查看圖表
單片補值
多片重疊
平均疊圖
確認補值
寫回資料庫
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集
網頁開發架構
MQC Data 載入

## Slide 12
起始登入頁面-UAC登入
使用NT帳號、密碼登入
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集

## Slide 13
首頁-OL Query List
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集
首頁MQC Data 載入

## Slide 14
查看圖表功能-勾選多片重疊Result
Example:6shot
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集
勾選幾片即呈現幾片，最多可以疊加12片

## Slide 15
查看圖表功能-勾選平均疊圖Result
Example:6shot
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集
呈現出多片點位的平均圖

## Slide 16
Example:4shot
按下補值按鈕，畫出新的MAP圖，讓工程確認補值後狀態
Click單片補值按鈕
S2資料特徵擷取
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集

## Slide 17
Click確認補值按鈕
按下確認補值按鈕，把資料寫進資料庫，在資料表插入新的紀錄
User_Id 即為一開始登入網頁的帳號
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集

## Slide 18: FTP取得Recipe data並修改log資訊
透過FTP，取得機台16進制Recipe log，並撰寫程式轉成10進制
廠別 | 8A |  |  |  |  | 
 | IP | User | PD | Test |  | FTP
 | 100.00% |  |  |  |  | 
BM10 | NSK |  |  |  |  | 
R10 | 10.97.238.103 | FFRALN10 |  | 1234 | OK | ftp://FFRALN10:1234@10.97.238.103
G10 | 10.97.238.102 | FFGALN10 |  | 1234 | OK | ftp://FFGALN10:1234@10.97.238.102
B10 | 10.97.238.101 | FFBALN10 |  | 1234 | OK | ftp://FFBALN10:1234@10.97.238.101
PS10 | 10.97.238.104 | FFSALN10 |  | 1234 | OK | ftp://FFSALN10:1234@10.97.238.104
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集

## Slide 19
Recipe Data
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集
使用Python程式連接FTP，把機台Recipe資料載入DB中
原始檔案為16進制檔案，左側為使用程式轉換為10進制的結果

## Slide 20
Recipe十進制檔案存入DB中，Recipe紀錄與網頁最新補值紀錄比較，假如不一致，執行Update Recipe ，再傳回機台中(第三階段)
比對
不一致，覆蓋回相對應欄位
一致
程式不作動
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集
R2R參數修改架構

## Slide 21: Recipe log 丟回機台
補值參數10轉成16進制讀寫入相對應欄位中
S2資料特徵擷取
S3網頁開發
S4機台參數修改
S5落地測試
S1資料蒐集

## Slide 22
PART3
落地流程

## Slide 23
EQP-PC
OA PC
取回機台資料
Recipe Log
00 座標為 正 / FF 座標為 負
丟回機台
Recipe Log
Auto Process
常駐機台掃描
機台檔案修改追蹤
1
2
3
6
ENG 輸入補值參數
→依照公式提供修改後補值預估 MQC/MAP
確認OK；執行自動補值程序
ALN MQC資訊整合於網頁
秀出 MQC/ MAP 資料
4
將ENG 輸入補值參數轉成 16進制
輸入到相對應欄位 X/Y/θ，Doe，Temp
5
覆蓋回原先檔案存取位置
現場作業流程 – 落地流程規劃

## Slide 24: 現場作業流程；FTP防火牆設定開放
控制台內防火牆選單
變更防火牆設定選單

## Slide 25: 現場作業流程；Auto-Process 病毒管制開放

## Slide 26
現場作業流程；FTP開通連線測試

## Slide 27
PART4
實習心得&Feed Back

## Slide 28: 實習心得
一開始知道我錄取AUO時，心理非常開心，有機會在大二進到大公司
實習，是個很難得的機會，還沒進公司前，就感受到蠻完整的人才培
訓制度，有線上課程可以上，進公司後，也提供還不錯的電腦設備讓
我們使用。工作上我覺得第一個遇到的挑戰就是跨部門的溝通，如
何表達清楚自己需要哪些資料，還有做人基本的禮節都需要注意。
還有我想感謝指導我的mentor，我經驗比較不足，是他告訴我應該
先做系統分析，然後再去一個個把功能做出來，有他的指導順利很
多。至於平常生活方面，友達的餐點都蠻多樣化的，與同事們相處的
也還不錯，同樣都對科技業有興趣分享的也更多，未來我會很懷念
這段實習的日子。
同事聚餐

## Slide 29: Feed Back
Auo的環境大致上都還不錯，但我覺得軟體如果可以更新會更好，
畢竟架構不一樣，直接的影響開發的速度，需要時間熟悉介面，除
此之外都還蠻滿意的!