## Slide 1: CF Deco on-line 補值開發
S0定義問題
現行Running Mode 補償皆需停機補值 ,無法run 貨中補值
MQC data NG ：偏離中心值,人員停機補值;為防止玻璃於手臂溫控不穩,進行排空補值
產能loss: ALN 排空後約10min ; 共計20 min
人員進行預補，key in換算進行自動補值
進行停機補值，save後，在auto
目的 : 減少run 貨中進行停機補值, 造成產能上的loss

## Slide 2
EQP-PC
OA PC
取回機台資料
Recipe Log
00 座標為 正 / FF 座標為 負
丟回機台
Recipe Log
Auto Process
常駐機台掃描
機台檔案修改追蹤
機台自動連點 AUTO-IT
自動Reload參數，寫入EQP
MQC / EQP 自動流程
1
2
3
6
7
ENG 輸入補值參數
→依照公式提供修改後補值預估 MQC/MAP
確認OK；執行自動補值程序
ALN MQC資訊整合於網頁
秀出 MQC/ MAP 資料
4
將ENG 輸入補值參數轉成 16進制
輸入到相對應欄位 X/Y/θ，Doe，Temp
5
覆蓋回原先檔案存取位置
8
9
達思星-最佳化數值
MQC 補值公式計算 – 非接曝型
最後階段
現場作業流程 – 落地流程規劃

## Slide 3: 系統架構流程
EQP-PC
OA PC
取回機台資料
Recipe Log
丟回機台
Recipe Log
Auto Process
常駐機台掃描
機台檔案修改追蹤
機台自動連點 AUTO-IT
自動Reload參數，寫入EQP
ENG 輸入補值參數
→依照公式提供修改後補值預估 MQC/MAP
確認OK；執行自動補值程序
00 座標為 正 / FF 座標為 負
將ENG 輸入補值參數轉成 16進制
輸入到相對應欄位 X/Y/θ，Doe，Temp
覆蓋回原先檔案存取位置
ALN MQC資訊整合於網頁，秀出 MQC/ MAP 資料
第一階段
第二階段
第三階段

## Slide 4: 補值可視化界面
系統預設帶入 OL 量測結果，可視化讓工程確認偏移狀態
工程可輸入「預補值」結果確認補植後狀態
可視化「預補值」結果
確認補值
確認補值狀態 OK 後，按下「確認補值」
程式就會將補值結果寫入機台

## Slide 5
S1資料蒐集
1.MQC Data測試資料
2.資料庫之欄位選定
3.工程人員所需之model
4.畫圖所需8A廠區絕對座標資料
5.原7B 廠區之網頁source code 研究
目前專案進度-第二階段

## Slide 6
S2資料特徵擷取

## Slide 7
S3網頁前端資料載入

## Slide 8
S4查看圖表功能
勾選多片重疊result
Example:6shot

## Slide 9
勾選平均疊圖result
Example:6shot

## Slide 10
Example:4shot
S4單片補值功能
按下補值按鈕，畫出新的圖，讓工程確認補值後狀態
Click單片補值按鈕

## Slide 11
Click確認補值按鈕
按下確認補值按鈕，把資料寫進資料庫，插入新的紀錄
尚未進行UAC卡控，所以user_id為空值，之後會補上

## Slide 12
UAC卡控畫面
修改成只給ML8AB1,ML8AV1登入

## Slide 13
S5撈Data
SPC Chart 查詢所要撈取的資訊

## Slide 14
預計撰寫 Loader 程式
取得機台並修改 Log 資訊

## Slide 15
S6機台撈參數
廠別 | 8A |  |  |  |  | 
 | IP | User | PD | Test |  | FTP
 | 100.00% |  |  |  |  | 
BM10 | NSK |  |  |  |  | 
R10 | 10.97.238.103 | FFRALN10 |  | 1234 | OK | ftp://FFRALN10:1234@10.97.238.103
G10 | 10.97.238.102 | FFGALN10 |  | 1234 | OK | ftp://FFGALN10:1234@10.97.238.102
B10 | 10.97.238.101 | FFBALN10 |  | 1234 | OK | ftp://FFBALN10:1234@10.97.238.101
PS10 | 10.97.238.104 | FFSALN10 |  | 1234 | OK | ftp://FFSALN10:1234@10.97.238.104
取得機台ftp位址，並修改log資訊
Deco 不停機補值 第二階段
FTP 取得 Recipe Data
正進行recipe log16進制轉10進制的程式撰寫

## Slide 16
Recipe取得為16進制檔案，轉換為10進制結果

## Slide 17
 | L-Stage Align.offset |  |  |  |  |  | R-Stage Align.offset |  |  |  |  | 
BM10 | X |  | Y |  | TH |  | X |  | Y |  | TH | 
shot1 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473 | 2474 | 2475 | 2770 | 2771 | 2772 | 2773 | 2774 | 2775
shot2 | 2476 | 2477 | 2478 | 2479 | 247a | 247b | 2776 | 2777 | 2778 | 2779 | 277a | 277b
shot3 | 247c | 247d | 247e | 247f | 2480 | 2481 | 277c | 277d | 277e | 277f | 2780 | 2781
shot4 | 2482 | 2483 | 2484 | 2485 | 2486 | 2487 | 2782 | 2783 | 2784 | 2785 | 2786 | 2787
shot5 | 2488 | 2489 | 248a | 248b | 248c | 248d | 2788 | 2789 | 278a | 278b | 278c | 278d
shot6 | 248e | 248f | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 278e | 278f | 2790 | 2791 | 2792 | 2793
 | L-Stage Align.offset |  |  |  |  |  | R-Stage Align.offset |  |  |  |  | 
BM20 | X |  | Y |  | TH |  | X |  | Y |  | TH | 
shot1 | 24d0 | 24d1 | 24d2 | 24d3 | 24d4 | 24d5 | 27d0 | 27d1 | 27d2 | 27d3 | 27d4 | 27d5
shot2 | 24d6 | 24d7 | 24d8 | 24d9 | 24da | 24db | 27d6 | 27d7 | 27d8 | 27d9 | 27da | 27db
shot3 | 24dc | 24dd | 24de | 24df | 24e0 | 24e1 | 27dc | 27dd | 27de | 27df | 27e0 | 27e1
shot4 | 24e2 | 24e3 | 24e4 | 24e5 | 24e6 | 24e7 | 27e2 | 27e3 | 27e4 | 27e5 | 27e6 | 27e7
shot5 | 24e8 | 24e9 | 24ea | 24eb | 24ec | 24ed | 27e8 | 27e9 | 27ea | 27eb | 27ec | 27ed
shot6 | 24ee | 24ef | 24f0 | 24f1 | 24f2 | 24f3 | 27ee | 27ef | 27f0 | 27f1 | 27f2 | 27f3
Recipe log 丟回機台
補值參數10轉成16進制讀寫入相對應欄位中

## Slide 18
Thanks for your time~